111674 000 БРАТТЕНДОРФ ТЕКСТИЛЬГЛД

ПРОСПЕКТ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ, 12 оф. 246

Сайт: http:lbrattendorf.ru

E•mail: offce@brattendorf.ru

ИНН 9721064945 КПП 772101001

РК 40702810302110001634 АО «АЛЬФА-БАНК»  К/с 30101810200000000593

БИК 044525593

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТКАНЕВЫЙ СТЕКЛОМАТЕРИАЛ

Стеклохолст Brattendorf VPP 220 Aqua

Конструкция материала: нетканое полотно, произведенное из стекловокна (Е и С-класса) с пропиткой из полимерного крахмала.

Цвет, глянец: белые, матовые

Свойства: водонепронепроницаемые, устойчивые к химикатам и гниению, паропроницаемые, дышащие, токсикологически безвредные, стабильные в размерах, обрабатываются без трещин. На обратную сторону нанесен клей, активирующийся водой. Подходят для частого окрашивания дисперсионной, латексной или акриловой краской высокого качества

Размеры/ общий вес: рулоны 25 м или 50 м х 1 м (длина х ширина); 220 гр/кв м +- 10 гр.

Упаковка: палетизированы, в больших картонных коробках, рулоны обернуты в пленку, с защитой краев, поставка единичного рулона по запросу

Применение: армирование под покраску, выравнивание стены, постоянная защита от трещин, достижение идеальной поверхности при каждом окрашивании, с применением декоративной техники

Транспортировка/хранение: хранить сухими, с защитой против влаги

Поверхность: поверхность под материал должна быть чистой, сухой, стабильной, директива VOB, часть С, DIN 18363, пункт З, доступной для осмотра. Стены песчаные, меловые, бетонные (в том числе панели Аква панели, ГКЛ, ГВЛ) - должны быть предварительно прогрунтованы.  Внимание: поверхность должна впитывать влагу!

Обработка: Температура поверхности стены и помещения должны быть до 16 о С.  Подготовленный материал должен быть наклеен в течение 30 минут. Фиксируется на стене, аккуратно клеить стык в стык, мягко надавив на материал. Обратите внимание на тыльную и лицевую стороны. На внешних и внутренних углах материал следует подрезать. В случае сомнений, обращайтесь в техническую поддержку.

Окрашивание: В зависимости от ваших целей, процесс окрашивания может быть однократным или двукратным

Потребление и использование краски: соответственно инструкциям производителя Класс опасности для воды (WHC): 0

Утилизация: бытовой мусор, строительные отходы, отходы минерального волокна

Рекомендация: проверяйте товар перед применением, поскольку срок требования компенсации истекает после наклеивания на стену. Стеклоткань с дизайном может содержать небольшие ошибки, возникшие в процессе производства. Поводом для жалоб это служить не может.

Рекомендовано применение стеклоткани с одинаковым номер партии

Примечание: Ожидаемы (возможны) обоснованные изменения в данных. Данные не используются с целью спецификации. Данные о продукции могут обновляться, в зависимости от изменений в продукции/сырье/процессе производства

Эта техническая информация базируется на новейших технологиях. Мы гарантируем постоянный высокий уровень и качество продукции, образцовую поставку товара. Различия в методах работы качество нашей продукции и образцовую поставку товаров. Разнообразие в условиях и методах работы, находящихся вне зоны нашего влияния, не позволяют нам брать на себя дальнейшие обязательства (гарантии).

Наименование и адрес производителя: P-D lndustriegesellschaft НGLASFASER BRA TTENDORF, SchIeusinger Strasse 81, 0-98673 Auengrund Телефон: +49 36878 650,

E-Mail: sales.brattendorf@pd-qroup.com

Генеральный директор

ООО «Брапендорф Текстильглас»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННOИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРАТТЕНДОРФ ТЕКСТИЛЬГЛАС»

111674, Москва, ПРОСПЕКТ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ, 12 оф. 246

# Text boxes

Ярошенко